## Slide 1
浙江省工程建设全过程图纸数字化管理系统
培训时间：2021年11月

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
DWF图纸制作规范
2
系统业务流程介绍

## Slide 3
一、DWF图纸制作规范

## Slide 4
DWF图纸制作规范
图框标准
设计标准
3.工程信息标题栏应包含盖章栏、人员栏，并应按图竖向组合位于图框内的左上角。新图审系统不支持A4图框。

## Slide 5
DWF图纸制作规范
图框标准
设计标准
《建设工程管理信息编码标准》3.0 DB33/T 1219-2020
2021年3月1日实施
5.1.1工程信息标题栏中的项目负责人栏采用实名打印并签署，并应满足下列规则：
3工程设计资质标准中建筑工程建设项目设计规模划分表规定的工程项目，应当由注册建筑师任工程项目的项目负责人；勘察项目应当由注册岩土工程师任项目负责人；
4单独发包的房屋建筑工程设计项目的专项工程或单独发包的局部市政基础设施工程，可由主导专业的人员任工程项目的项目负责人。
5.1.2工程信息标题栏中的专业负责人栏采用实名打印并签署，并应满足下列规则：
3已实施国家注册管理制度的专业，应当由相应国家注册设计师任专业负责人；
4房屋建筑工程设计项目的专项工程、市政基础设施工程，主导专业非建筑专业但工程项目涉及建筑专业时，建筑专业负责人应当由注册建筑师任专业负责人。
《建设工程管理信息编码标准》3.0

## Slide 6
DWF图纸制作规范
图框标准
设计标准
。
2图号应使用汉字或英文字母、数字和连字符“—”的组合，且不应采用英文的下划线“_”以及 “< ”、 “> ” 、“/”、 “ \ ” 、“| ”、 “: ” 、“" ” 、“* ”、 “? ”符号；如采用英文字母，则不宜与汉字混用；
3图号宜由专业代码、阶段代码、类别代码、序列代码组成，并满足下列规定：
1)专业代码宜说明专业类别；
2)阶段代码宜区别不同的设计阶段；
3)类别代码宜表达图纸内容类别，可缺省；
4)序列号应标识同一类型图纸的顺序，图号的序列号应按照图纸量由4位数字组成，根据图纸张数从“1”号起由小至大顺序连续编写图号，不足位数的图号前应以“0”补足位数。编码为建施-0001、建施-0002……，其目录编号应为建施-0001（目）
文件名格式：图号_图纸名称[图幅]分类.dwf
文件的名称应由图号、图名、图幅、分类四组信息组成，图号与图名信息通过英文的下划线分割。

## Slide 7
DWF图纸制作规范
图框标准
设计标准
。
4图纸目录应为一套图纸中的第一张图，根据图纸张数从“1”号起由小至大顺序连续编写目录图号，目录图号中增加后缀名“（目）”；
5一个子项中不应出现重复图号，每个子项编制一套图纸目录，子项若引用别的子项图纸，应在图纸目录中编入引用图纸的图号及图名，并且注明引用图纸所在子项编号；
图纸不允许出现缺页与序列号断号，若确实因设计变更导致图纸作废情况时，仍应在档案系统中保留图纸，图号中应增加后缀名“（F）”，且在图纸目录中备注明确该图纸因何原因作废。。
文件名格式：图号_图纸名称[图幅]分类.dwf
文件的名称应由图号、图名、图幅、分类四组信息组成，图号与图名信息通过英文的下划线分割。

## Slide 8
DWF图纸制作规范
图框标准
设计标准
。
5.2.6设计单位标题栏中的图名栏应与图中内容一致，图纸幅面中有多个图时，可概括多个图内容。同一子项同一专业不应出现重复图名。图名种不应采用英文的下划线“_”以及 “< ”、 “> ” 、“/”、 “ \ ” 、“| ”、 “: ” 、“" ” 、“* ”、 “? ”符号。
文件名格式：图号_图纸名称[图幅]分类.dwf
图纸命名中不得加子项名称，所以多个子项的图纸不能放在一个dwg文件中，否则打印时会自动覆盖。

## Slide 9
DWF图纸制作规范
图框标准
设计标准
图幅采用英文“[ ]”表示，格式为：图号_图名[图幅]分类。命名图幅不对应将无法上传。
建施-0005_人防节点详图[A0]TY：表示是编号为建施5的建筑施工图的人防节点详图、图纸大小为A0，图纸类型为通用图的图纸。
结施-0010_地下一层楼板配筋图[A0+1]：表示是编号为结施10的结构施工图的地下一层楼板配筋图、图纸大小为A0加长，长边尺寸为1485毫米。
文件名格式：图号_图纸名称[图幅]分类.dwf

## Slide 10
DWF图纸制作规范
图框标准
设计标准
计算机辅助制图文件名称中表示该图纸分类为何种审查类型的图纸。RF 表示人防审查类别的图纸，FL 表示特殊防雷审查类别的图纸，ZP 表示总平面图纸，PM 表示平面图，TY 表示通用图，ML 表示目录，其他审查类别的图纸该指标缺省。
计算机辅助制图文件名称中分类信息应表示该图纸的审查分类类型，并应按下列代码规则表达：
RF表示人防审查类别的图纸；
FL表示特殊防雷审查类别的图纸；
ZP表示总平面图纸；
PM表示平面图，也有可有PM(RF)的分类。
TY表示通用图；
ML表示目录；
其他审查类别的图纸该指标缺省。
文件名格式：图号_图纸名称[图幅]分类.dwf

## Slide 11
文件夹分类
图框标准
设计标准

## Slide 12
二、系统业务流程介绍
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn

## Slide 13
系统框架
建设工程建设全过程图纸数字化管理平台，实现企业和政府对工程设计、变更、使用、监管全过程的数字化管理。系统主要包括施工图管理、设计变更管理、竣工图管理、等模块。

## Slide 14
系统业务流程-施工图管理
系统流程

## Slide 15
系统业务流程-施工图管理
系统流程

## Slide 16
系统业务流程-施工图管理
系统流程

## Slide 17
系统业务流程-设计变更管理
系统流程

## Slide 18
系统业务流程-竣工图管理
系统流程

## Slide 19
系统业务功能-施工图管理
设计思路
建设单位提交的项目，由勘察设计单位下的项目负责人账号接收。
项目负责人填写完善项目信息，并提交回建设单位。
勘察设计单位完善项目信息

## Slide 20
系统业务流程-竣工图管理
系统流程
图审平台的签字由各签字人员通过微信小程序实现

## Slide 21
谢谢聆听
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
Notes: 模板来自于 http://docer.wps.cn